## Slide 1: 無線充電
Led ,DHT-11 ,Bluetooth

## Slide 2: Outline
Arduino Blink Led
DHT-11 humidity and temperature
Bluetooth
  AT-Command
  Send data to classmate
  Send data to workstation
Wifi
  AT-Command
  Send data to classmate
  Send data to workstation

## Slide 3: 燒入線路圖

## Slide 4: 測試燒入
Test

## Slide 5: Arduino Blink Led
打開範例
修改pin number
接好線路
上傳
確定符合功能

## Slide 6: DHT-11 humidity and temperature
DHT11是一款經過校准過且直接以數字訊號輸出的溫濕度感測器。內含一個電阻式感濕元件和一個NTC測溫元件，並與一個8bit單晶片相連接。體積小、功耗低

## Slide 7: DHT-11 humidity and temperature
Arduino code

## Slide 8: DHT-11 humidity and temperature
加入library
選擇
開啟程式
設定腳位
接上電路
上傳程式
確定能看到溫溼度
找助教打勾

## Slide 9: Bluetooth
HM-10 BLE 藍牙 4.0 模組 iBeacon
產品規格：
  採用TI CC2540/1為主從一體模組，通過AT指令集進行切換和設置
  本模組具有FCC-ID、CE、RoHS認證
  超低待機功耗90uA~400uA
  超遠連接距離100英尺/60米
  安卓、蘋果、PC、MAC全通用.
  收發無字節限制，最高可達3K Bytes/秒
  不需要做MFI
  IOS系統支持.
  Android 4.3系統支持.

## Slide 10: Bluetooth
AT指令

## Slide 11: Bluetooth
AT指令

## Slide 12: Bluetooth
接線
打開程式
上傳
打開指令集
打開IDE 的 COMMAND 下AT
如果回傳OK 線路沒問題

## Slide 13: Bluetooth
程式講解

## Slide 14: Bluetooth
Function設計

## Slide 15: Bluetooth
Function設計
Slave setup

## Slide 16: Bluetooth
Master setup

## Slide 17: Bluetooth
作業二
目標將名子更改為組別
並將模式設為REMOTE
更改為Slave mode
並顯示mac
通知助教並能夠傳送組別學號給助教,每20秒傳一次

## Slide 18: Bluetooth
作業三
加入dht-11並讀取數值
並透過藍芽傳送給助教每20秒傳一次

## Slide 19: Bluetooth
作業四
前三樣完成的組別,2組為一組
其中一端當master,一端當slave,
Slave傳送資料如下以第一組第二組為範例
GroupId1,GroupId2,H,T,F
Master端讀取資料並將其改成
We are group1 and group2
Humidity = H %
Temperature = F
Temperature F = T

## Slide 20: Bluetooth
Parsing data example