## Slide 1: 106嵌入式系統HW3
Wifi Bluetooth
Professor: Hsiao-Ping Tsai
Date:2017/01/05

## Slide 2: Outline
Wifi (樓下wifi訊號差，目前測試成功連接Iphone跟HTC的熱點)
  ESP8266-01S AT設定
  Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
  Arduino與Arduino wifi通訊
Bluetooth(cc2241)
  Bluetooth AT設定
  Arduino與Arduino Bluetooth通訊
  Example Arduino同時傳送光感，PIR感測值，到另一台Arduino

## Slide 3: ESP8266-01S AT設定
AT指令測試
接線

## Slide 4: ESP8266-01S AT設定
完成圖 燒入程式

## Slide 5: ESP8266-01S AT設定
先下AT看是否成功，成功會回傳OK。不成功請處理bug
看韌體版本
模組有(STA,AP 和 AP+STA )看設定在哪總模式並設定在STA

## Slide 6: ESP8266-01S AT設定
查看有哪些WIFI可用
設定要連線的AP(拿起你的手機開個熱點，記得手機名稱要是英文)
查看目前與哪個AP連線

## Slide 7: ESP8266-01S AT設定
連線到google
輸入要傳送的數目
如果成功輸入
/GET/
成功得到時間了，不過有些問題台灣的時區是GMT+8，以及許多不需要的資訊等等來處理

## Slide 8: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
延續之前的電路圖，接著我們將剛剛的指令設計為一隻一隻小程式
燒入wifi_server這支程式碼
看這支函式，取得wifi模組接受到的訊息

## Slide 9: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
得到韌體更新 取得IP

## Slide 10: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
加入AP 斷開AP

## Slide 11: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
設定模式 設定多重模式

## Slide 12: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
設定SERVER PORT 建立TCP連線

## Slide 13: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
傳送資料 避免buffer暫住不使用delay的方法

## Slide 14: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
送出資料並進行資料切割

## Slide 15: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
關掉連線

## Slide 16: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
ISO DATE格式
國際標準ISO 8601，是國際標準化組織的日期和時間的表示方法
了解完後，我們要來討論處理時間會出現的問題
進位
存放方式
閏年
多久更新

## Slide 17: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
由剛剛擷取到時間我們將其分析

## Slide 18: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
接著處理閏年，跟月份。使用前面學的IF 跟FOR的時間到

## Slide 19: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
10以下前面要補零 進位時的狀況

## Slide 20: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
自動更新不使用DELAY

## Slide 21: Arduino透過網頁抓取標準時間以及ISO時間格式的認識
最後恭喜你得到了一個時鐘了，而且我相信你一定也會寫一個鬧鐘跟計時器，還有碼表了。別忘了回去多去想想摸看看

## Slide 22: Arduino與Arduino wifi通訊
Server
Client

## Slide 23: 認識感測器
SW420

## Slide 24: 認識感測器
人體紅外線 ( PIR, Pyroelectric ("Passive") InfraRed ) 感應模組，可以感應人體的移動並產生一個延遲一段時間的高電位輸出。
延遲時間 (Tx) ：2.45 秒 ~ 248.21 感應之後輸出維持的時間，此延遲時間由可變電阻 (R_DELAYTIME) 調整。
封鎖時間 (Ti) ：2.4 秒 感應輸出結束之後，再次觸發必須等待的時間，稱做封鎖時間。

## Slide 25: 完成以下電路
位置可以任意但接角要正確
led接330歐姆電阻

## Slide 26: 防盜器
開啟sw420_example
上傳測試震動感測器
開啟pir_example
上傳測試PIR，等個3-5分左右PIR需要暖機
開啟SW420_PIR
上傳並且看看會有什麼反應
你會發現你完成了一個防盜器

## Slide 27: Bluetooth
準備工具
Arduino IDE
藍芽
AT指令集

## Slide 28: Bluetooth
接線
VCC要5V或3.3v都行
不過如要使用wifi模組
請接5V避免供電不穩
會有斷訊的問題

## Slide 29: Bluetooth
程式 BLE_1

## Slide 30: Bluetooth AT指令
AT指令
Master Slave設定
0是SLAVE，1是Master
輸入AT+ROLE會得到在哪總模式
Slave燈會慢閃，Master會快閃
只有Master能掃描設備
AT+ROLE1 ------Master
AT+ROLE1 ------Slave

## Slide 31: Bluetooth AT指令
名稱查詢設定
AT+NAME能查詢設備名
AT+NAME後直接補名稱能夠設定名稱
MAC查詢
AT+LADDR 每台設備都不同，可以說是設備的身分證
請將其記下來等等要小組間的配對
版本查詢
AT+VERSION

## Slide 32: Bluetooth AT指令
BaudRate查詢
AT+BAUD
請各位將BAUD設為MODE4 9600

## Slide 33: Arduino與Arduino藍芽通訊
各位找好夥伴，猜拳輸的當slave
Slave 請將MAC操給Master並將自己設定成slave。
Master的工作步驟
設定成Master AT+ROLE1
搜尋設備 AT+INQ
對照SLAVE的MAC，請省略中間的冒號
接著找到後 輸入 AT+CONA加上省略中間冒號的MAC
成功會有CONNECT，直接打字即能聊天了
接著看藍芽上的 LED不閃了連線成功，如果想斷開輸入AT+DISC

## Slide 34: 智慧家電
接以下電路
led接330
彈跳開關接8.2k

## Slide 35: 智慧家電
電阻介紹

## Slide 36: 智慧家電
開啟pushbutton程式

## Slide 37: 智慧家電
開啟ble_ledcontroller，剛剛的master修改程式中的mac後上傳
開啟ble_ledslave
上傳後看兩台有沒有連到線
沒問題因該完成了一個藍芽家電