## Slide 1: Rasberry pi 3
Lora Arduino Raspberry
TA: Hsu-Heng chou
Professor: Hsiao-Ping Tsai
Date:2017/1/6

## Slide 2: Outline
Readme
Arduino Lora shield
Raspberry

## Slide 3: Arduino Lora shield
The LoRa Shield based on SX1276/SX1278 targets professional wireless sensor network applications
It can combine with Arduino
Detail please see
http://wiki.dragino.com/index.php?title=Lora_Shield

## Slide 4: Arduino Lora shield
Install ArduinoLibrary
https://github.com/matthijskooijman/arduino-lmic
Download and exact
Add it in Arduino ide

## Slide 5: Arduino Lora shield
Open ttn example code and upload it

## Slide 6: Arduino Lora shield
Lora setup
Appkey 跟 Devaddr我會發布一張表請將程式的參數修改

## Slide 7: Arduino Lora shield
Code
這邊要改送資料就改mydata裡的值就好

## Slide 8: Arduino Lora shield
問題討論
為什麼onEvent這個function這麼要有這麼多設定
Loop裡什麼是os_runloop_once()
LMIC_setSession到底是什麼
給各位lorawan spec, rf96的spec, 跟什麼是lorawan的參考文件，有興趣的同學歡迎看過後有疑問後來實驗室討論
另外由於library source code uml檔案太大，有需要的email再給你連結，或是用linux Doxygen自行產生。

## Slide 9: Arduino Lora shield
Lora wan reference
https://www.rs-online.com/designspark/rel-assets/ds-assets/uploads/knowledge-items/application-notes-for-the-internet-of-things/LoRaWAN%20Specification%201R0.pdf
http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM95_96_97_98W.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/eccc1a_ed71ea1cd969417493c74e4a13c55685.pdf

## Slide 10: Raspberry
Caple chart raspberry

## Slide 11: Raspberry

## Slide 12: Raspberry
Install openssl library in rpi
sudo apt-get install libssl-dev
sudo apt-get -y install openssl
Send single_chan_pkt_fwd-master directory to your pi
go to single_chan_pkt_fwd-master directory
make
Run it
這個make可以學一下怎麼寫，我這個不夠漂亮。

## Slide 13: Raspberry
Code
先看data那邊會發現全都是亂碼
但往下看發現DevAddr 260118ad以及Hello, world!怎麼跟我們arduino一樣。由於Lorawan會將程式加密，由gateaway傳送到web在解密，
中間有許多安全協定，然而有加密就一定能解密過程就在下一頁

## Slide 14: Raspberry
解密過程
使用QK0YASaALcwBysxHy3SUXl61XGcrZwsEr7Q= 來解碼
那一串亂碼就是base64, 什麼是base64各位平常使用的youutube隨便
點一個影片看那串網址後面看是亂碼的就是，只是他們用的是
base64url版的，各位可以把我們的程式碼printhexdata的註解拿掉
重新comple再跑一次就能看到decode出來的結果了

## Slide 15: Raspberry
根據lorawan spec
得知我們要的MACPayload要先
去第一個byte跟倒數4個byte

## Slide 16: Raspberry
接下來取出這些需要的資料
先得到FHDR，在得Devaddr跟Fcnt

## Slide 17: Raspberry
最後拿到我們需要的data
接下來還沒結束，喝一口水休息3分鐘把步驟看完

## Slide 18: Raspberry
最後還有AES解密
選擇用什麼金鑰

## Slide 19: Raspberry
block加密後再xor，注意第16個值是看你目前在哪個區塊

## Slide 20: Raspberry
過程實作